Hajnówka, dnia  22.02.2006r

BI.341/4/2006

#### OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Miejska Hajnówka ,

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka ,

tel./085/ 682 2180, fax /085/ 682 2994

2.Określenie trybu zamówienia.

Zamówienie publiczne w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych  /Dz. U. z 2004rnr. 19,poz.177 z późn.zm./.

3.Opis przedmiotu  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest budowa ul. Podlasie o dł. 590 mb i pow.ok.2.957,00 m2 oraz części ul. Spadowej o dł. 120 mb i pow. ok. 600 m2  w Hajnówce.

Nomenklatura –Wspólny słownik zamówień /CPV/-45233120-6, 28813100-5

4.Zakres robót.

4.1.Zadanie I.

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy krawężników drogowych w ilości 1420 mb w tym :

a/ krawężnik bet. typ lekki o wym. 100 x 15 x 30 cm                                               - 1156 szt

b/ krawężnik najazdowy typ lekki o wym.100x15x22  cm                                       -    164 szt

c/ krawężnik najazdowy typ lekki o wym. 100x15x30x22  cm

/skosy - 40m.lewe +40m. prawe/                                                                               -     80 szt

d/ krawężnik bet. typ lekki o wym. 49 x 15 x 30  cm / 20 m /                                   -     41 szt

4.2.Zadanie II.

Wykonanie nawierzchni utwardzonej jezdni  z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej –o pow.ok.3.557m2 warstwy  ścieralnej gr.5 cm na istniejącej podbudowie z pospółki wykonanej przez Zamawiającego w n/w ulicach:

a/ ul. Podlasie o dł. 590 mb i  pow. ok. 2957 m2.

b/ części ul. Spadowej  o dł. 120 mb i pow. ok. 600 m2

# 5.Wymagany  termin  realizacji zamówienia:

# Zadanie I     - dostawa krawężników                               - do dnia 31.05.2006r

# Zadanie II   - wykonanie nawierzchni asfaltowej            - w miesiącu wrześniu 2006r

# 6.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie /w %/.

# -Cena             - 90%

# -Gwarancja    - 10%

# 7.Wadium.

# Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

# 8.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

# 9.Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości składania oferty wariantowej.

10. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa

w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

11. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między Zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy.

12.Miejsce i termin składania ofert.

# Ofertę  w  zamkniętej  kopercie  należy  złożyć  w siedzibie Zamawiającego  pok. Nr.219

# do dnia 23.03.2006r do godz. 10,00.

Koperta powinna być oznaczona –OFERTA - „Przetarg na budowę ulicy Podlasie w  Hajnówce”.

# 13.Otwarcie ofert.

# Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Zamawiającego  w dniu  23.03.2006r  o godz.1015

# w pok. Nr.208

# 14.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni .

### 15.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać  w siedzibie zamawiającego w pok.Nr.208 lub prześlemy pocztą po otrzymaniu pisemnego wniosku zainteresowanego wykonawcy.

Cena za SIWZ  -  30 zł.

# 16.Opis warunków udziału w postępowaniu.

- W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1  i art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych i spełniający warunki dodatkowe:

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

17.Pracownikami  upoważnionymi  do kontaktów z oferentami  są:

Jarosław Kicel  i Maria  Ginszt tel.682 2875 , 682 6443  lub fax.682 2994