# Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Do SIWZ UKS 1891/DO/2411/69/08

# ZADANIE 1

# KOMPUTERY PRZENOŚNE

# PARAMETRY KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH z EKRANEM 15,4” (20-25 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Procesor | mobilny, dwurdzeniowy klasy x86, taktowany zegarem min 2 GHz |  |
| Pamięć | min 2 GB DDR2 |  |
| Dysk twardy | min 160 GB 5400 obr/min |  |
| Karta graficzna | zintegrowana posiadająca min 128 MB pamięci współdzielonej |  |
| Napęd optyczny | wbudowany obsługujący standardy płyt DVD+/-R/RW DL, CD-R, CD-RW |  |
| Rozdzielczość matrycy | 15,4” WXGA (1280x800 pikseli) |  |
| Rodzaj matrycy | matowa |  |
| Karta sieciowa przewodowa | wbudowana 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |  |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | wbudowana 802.11a/b/g |  |
| Modem | wbudowany analogowy 55,6 kbps |  |
| Karta muzyczna | zintegrowana |  |
| Typ urządzenia wskazującego | wbudowane jedno z niżej wymienionych urządzeń: TrackPoint, TrackStick, Pointstick, Touchstick, FineTrack, AccuPoint oraz Touchpad |  |
| Porty komunikacyjne | wbudowane min 3 x USB 2.0 |  |
|  | wbudowany min 1 x PCMCIA typ II |  |
|  | wbudowany min 1 x IEEE 1394 (FireWire) |  |
|  | wbudowany czytnik kart: SD, MMC, Memory Stick |  |
|  | wbudowany min 1 x ExpressCard 34/54 |  |
|  | wbudowany Bluetooth 2.0 + EDR |  |
|  | wbudowany min 1 x VGA (gniazdo 15 stykowe D-Sub) |  |
| Cechy funkcjonalne | czytnik linii papilarnych, umożliwiający uwierzytelnienie użytkownika w systemie operacyjnym |  |
|  | wbudowany system oświetlania klawiatury |  |
|  | system przywracania sytemu operacyjnego bezpośrednio z partycji dysku twardego |  |
|  | wzmocniona konstrukcja zawiasów ekranu |  |
| Waga | max 3,2 kg |  |
| Pojemność akumulatora | min 7800 mhA |  |
| Gwarancja | min 36 miesiący |  |
| Akcesoria dodatkowe | torba na komputer przenośny |  |
|  | mysz komputerowa optyczna z pokrętłem przewijania w pionie (tzw. scroll), wyposażona w gniazdo USB |  |
|  | pendrive 2 GB wyposażony w port komunikacyjny USB 2.0 |  |
| Oprogramowanie | MS Windows XP Professional PL SP2 OEM lub inny równoważny |  |
|  | MS Office 2007 Professional PL OEM wraz z nośnikami lub inny równoważny |  |
| Proponowany model |  |
| Cena jednostkowa |  |

# PARAMETRY KOMPUTERA PRZENOŚNEGO Z EKRANEM 17” (1 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Procesor | mobilny, dwurdzeniowy klasy x86, taktowany zegarem min 2,4 GHz |  |
| Pamięć | min 2 GB DDR2 |  |
| Dysk twardy | min 250 GB 5400 obr/min |  |
| Karta graficzna | nVidia Quadro NVS 320M z min 256 MB RAM lub inna równoważna |  |
| Napęd optyczny | wbudowany obsługujący standardy płyt DVD+/-R/RW DL, CD-R, CD-RW |  |
| Rozdzielczość matrycy | 17” WSXGA+ (1440x900 pikseli) |  |
| Rodzaj matrycy | matowa |  |
| Karta sieciowa przewodowa | wbudowana 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |  |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | wbudowana 802.11a/b/g |  |
| Modem | wbudowany analogowy 55,6 kbps |  |
| Karta muzyczna | zintegrowana |  |
| Typ urządzenia wskazującego | wbudowane jedno z niżej wymienionych urządzeń: TrackPoint, TrackStick, Pointstick, Touchstick, FineTrack, AccuPoint oraz Touchpad |  |
| Porty komunikacyjne | wbudowane min 4 x USB 2.0 |  |
|  | wbudowany min 1 x PCMCIA typ II |  |
|  | wbudowany min 1 x IEEE 1394 (FireWire) |  |
|  | wbudowany min 1 x HDMI |  |
|  | wbudowany czytnik kart: SD, MMC, Memory Stick |  |
|  | wbudowany Bluetooth 2.0 + EDR |  |
|  | Wbudowany min 1 x VGA (gniazdo 15 stykowe D-Sub) |  |
| Cechy funkcjonalne | czytnik linii papilarnych, umożliwiający uwierzytelnienie użytkownika w systemie operacyjnym |  |
| Waga | max 3,5 kg |  |
| Pojemność akumulatora | min 4800 mhA |  |
| Gwarancja | min 36 miesiący |  |
| Akcesoria dodatkowe | torba na komputer przenośny |  |
|  | mysz komputerowa optyczna z pokrętłem przewijania w pionie (tzw. scroll), wyposażona w gniazdo USB |  |
| Oprogramowanie | MS Windows XP Professional PL SP2 OEM lub inny równoważny |  |
| Proponowany model |  |
| Cena |  |

# ZADANIE 2

# SERWERY

# PARAMETRY SERWERA (1 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Procesor | min 2 x Quad-Core Intel Xeon E5405 - 2,00 GHz, 12MB cache lub inne równoważne |  |
| Płyta główna | chipset typu Intel i5000P lub inny równoważny |  |
|  | min 1 x kanał kontrolera dysków twardych ATA 100/133 |  |
|  | min 2 x porty kontrolera dysków twardych SATA z możliwością utworzenia RAID 0, 1, 10 |  |
|  | min 4 x porty kontrolera dysków twardych SAS z możliwością utworzenia RAID 0, 1, 10 |  |
|  | min 2 x slot PCI-Express x8 |  |
|  | min 2 x slot PCI-Express x4 |  |
|  | min 1 x slot PCI-X 64 bit/100MHz |  |
|  | min 1 x slot PCI-X 64 bit/133MHz |  |
|  | zintegrowana karta graficzna z min 16MB pamięci własnej |  |
|  | min 2 x karta sieciowa 10/100/1000 Mbps |  |
|  | min 1 x port COM (RS232) |  |
|  | min 4 x porty USB 2.0 |  |
|  | min 2 x porty PS/2 |  |
|  | min 1 x port VGA (gniazdo 15 stykowe D-Sub) |  |
| Pamięć | min 8 GB DDR2 ECC Fully Buffered DIMM |  |
| Dyski twarde (2 szt.) | min 300 GB SAS 15000 obr/min wyposażone w min 16 MB cache, umieszczone w kieszeniach typu „hot-swap” dostosowane do pracy w konfiguracjach wielodyskowych oraz pracy ciągłej |  |
| Streamer | wewnętrzny o pojemności 200/400GB (po kompresji), transfer min 24/48 MB/s (po kompresji), interfejs SCSI, wraz z zestawem 15 taśm o pojemności 200/400 GB |  |
| Napęd optyczny | wewnętrzny DVD+/-R/RW DL |  |
| Napęd dyskietek | 1,44 MB zewnętrzny |  |
| Klawiatura | amerykańska (układ qwerty), standardowa 101/102 klawisze, gniazdo PS/2 |  |
| Mysz | standardowa optyczna z pokrętłem przewijania w pionie (tzw. scroll), gniazdo PS/2 |  |
| Obudowa | TOWER konwertowana do wersji RACK o wysokości 5U |  |
| Zasilacze (2 szt.) | wykorzystujące funkcję redundancji o mocy min 830W każdy |  |
| Gwarancja | min 36 miesiące w miejscu użytkowania serwera (tzw. on-site), czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max 24 godziny, czas usunięcia awarii od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie max 48 godziny |  |
| Oprogramowanie | MS Windows Server 2008 Standard 1-4 CPU PL OEM lub inny równoważny |  |
| Proponowany model |  |
| Cena |  |

# PARAMETRY SERWERA (1 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Procesor | min 2 x Quad-Core Intel Xeon E5405 - 2,00 GHz, 12MB cache lub inne równoważne |  |
| Płyta główna | chipset typu Intel i5000P lub inny równoważny |  |
|  | min 1 x kanał kontrolera dysków twardych ATA 100/133 |  |
|  | min 2 x porty kontrolera dysków twardych SATA z możliwością utworzenia RAID 0, 1, 10 |  |
|  | min 4 x porty kontrolera dysków twardych SAS z możliwością utworzenia RAID 0, 1, 10 |  |
|  | min 2 x slot PCI-Express x8 |  |
|  | min 2 x slot PCI-Express x4 |  |
|  | min 1 x slot PCI-X 64 bit/100MHz |  |
|  | min 1 x slot PCI-X 64 bit/133MHz |  |
|  | zintegrowana karta graficzna z min 16MB pamięci własnej |  |
|  | min 2 x karta sieciowa 10/100/1000 Mbps |  |
|  | min 1 x port COM (RS232) |  |
|  | min 4 x porty USB 2.0 |  |
|  | min 2 x porty PS/2 |  |
|  | min 1 x port VGA (gniazdo 15 stykowe D-Sub) |  |
| Pamięć | min 8 GB DDR2 ECC Fully Buffered DIMM |  |
| Dyski twarde (2 szt.) | min 300 GB SAS 15000 obr/min wyposażone w min 16 MB cache, umieszczone w kieszeniach typu „hot-swap” dostosowane do pracy w konfiguracjach wielodyskowych oraz pracy ciągłej |  |
| Napęd optyczny | wewnętrzny DVD+/-R/RW DL |  |
| Napęd dyskietek | 1,44 MB zewnętrzny |  |
| Klawiatura | amerykańska (układ qwerty), standardowa 101/102 klawisze, gniazdo PS/2 |  |
| Mysz | standardowa optyczna z pokrętłem przewijania w pionie (tzw. scroll), gniazdo PS/2 |  |
| Obudowa | TOWER konwertowana do wersji RACK o wysokości 5U |  |
| Zasilacze (2 szt.) | wykorzystujące funkcję redundancji o mocy min 830W każdy |  |
| Gwarancja | min 36 miesiące w miejscu użytkowania serwera (tzw. on-site), czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max 24 godziny, czas usunięcia awarii od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie max 48 godziny |  |
| Proponowany model |  |
| Cena |  |

# ZADANIE 3

# KOMPUTERY STACJONARNE

# PARAMETRY KOMPUTERÓW STACJONARNYCH (2 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Procesor | min Intel Core2 Quad Q9550 2,83 GHz lub inny równoważny |  |
| Płyta główna | chipset typu Intel P45 lub inny równoważny |  |
|  | min 4 x kanały kontrolera dysków twardych SATA II |  |
|  | min 1 x kanał kontrolera dysków twardych ATA 100/133 |  |
|  | min 2 x sloty PCI |  |
|  | min 1 x slot PCI-Express x16 |  |
|  | zintegrowana karta muzyczna |  |
|  | zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |  |
|  | min 1 x port LPT |  |
|  | min 1 x port COM (RS232) |  |
|  | min 4 x porty USB 2.0 |  |
|  | min 2 x porty PS/2 |  |
|  | BIOS Typu FLASH EPROM. Możliwość wprowadzania dwustopniowego systemu haseł: SUPERVISOR PASSWORD USER PASSWORD |  |
| Pamięć | min 4 GB DDR2-800 (2 x 2 GB DDR2-800) |  |
| Dysk twardy | min 300 GB, 10000 obr/min wyposażony w interfejs SATA II |  |
| Napęd optyczny | DVD+/-R/RW DL wyposażony w interfejs SATA |  |
| Napęd dyskietek | 1,44 MB |  |
| Karta graficzna | min 256 MB GDDR3 (128 bit), min 1 x wyjście DVI, typ złącza PCI-Express x16 |  |
| Klawiatura | amerykańska (układ qwerty), standardowa 101/102 klawisze, gniazdo USB |  |
| Mysz | standardowa optyczna z pokrętłem przewijania w pionie (tzw. scroll), gniazdo USB |  |
| Obudowa i zasilacz | w formacie ATX wyposażona w min 2 porty USB 2.0 na froncie obudowy, zasilacz o mocy min 520 W z funkcją aktywnego PFC oraz wyposażony w wentylator o średnicy min 120 mm |  |
| Gwarancja | min 24 miesiące |  |
| Oprogramowanie | MS Windows XP Professional PL SP2 OEM lub inny równoważny |  |
| Proponowany model |  |
| Cena jednostkowa |  |

# PARAMETRY KOMPUTERÓW STACJONARNYCH (7 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Procesor | dwurdzeniowy klasy x86, taktowany zegarem min 2 GHz |  |
| Płyta główna | chipset typu Intel G31 lub inny równoważny |  |
|  | min 4 x kanały kontrolera dysków twardych SATA II |  |
|  | min 1 x kanał kontrolera dysków twardych ATA 100/133 |  |
|  | min 2 x sloty PCI |  |
|  | min 1 x slot PCI-Express x16 |  |
|  | zintegrowana karta muzyczna |  |
|  | zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |  |
|  | min 1 x port LPT |  |
|  | min 1 x port COM (RS232) |  |
|  | min 4 x porty USB 2.0 |  |
|  | min 2 x porty PS/2 |  |
|  | BIOS Typu FLASH EPROM. Możliwość wprowadzania dwustopniowego systemu haseł: SUPERVISOR PASSWORD USER PASSWORD |  |
| Pamięć | min 2 GB DDR2-800 (2 x 1 GB DDR2-800) |  |
| Dysk twardy | min 160 GB SATA II 7200 obr/min wyposażony w interfejs SATA II |  |
| Napęd optyczny | DVD-ROM 16x/48x |  |
| Napęd dyskietek | 1,44 MB |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana, wyjście VGA (gniazdo 15 stykowe D-Sub) |  |
| Klawiatura | amerykańska (układ qwerty), standardowa 101/102 klawisze, gniazdo USB |  |
| Mysz | standardowa optyczna z pokrętłem przewijania w pionie (tzw. scroll), gniazdo USB |  |
| Obudowa i zasilacz | w formacie ATX wyposażona w min 2 porty USB 2.0 na froncie obudowy, zasilacz o mocy min 350 W z funkcją aktywnego PFC oraz wyposażony w wentylator o średnicy min 120 mm |  |
| Gwarancja | min 24 miesiące |  |
| Oprogramowanie | MS Windows XP Professional PL SP2 OEM lub inny równoważny |  |
|  | MS Office 2007 SBE PL OEM wraz z nośnikami lub inny równoważny |  |
| Proponowany model |  |
| Cena jednostkowa |  |

# ZADANIE 4

# MONITORY LCD

# PARAMETRY MONITORÓW LCD 19” (7 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Przekątna obrazu, typ matrycy | 19”, TN, matowa |  |
| Rozdzielczość nominalna | 1440x900 piksele |  |
| Kontrast | min 1000:1 |  |
| Jasność | min 300 cd/m2 |  |
| Czas reakcji plamki | max 5 ms |  |
| Kąt widzenia w pionie oraz poziomie | w pionie min 160o, w poziomie min 170o |  |
| Złącza | D-sub |  |
| Spełniane normy jakościowe | TCO 2003 lub wyższa |  |
| Gwarancja | Min 36 miesięcy |  |
| Proponowany model |  |
| Cena jednostkowa |  |

# PARAMETRY MONITORÓW LCD 22” (7 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Przekątna obrazu, typ matrycy | 22”, TN, matowa |  |
| Rozdzielczość nominalna | 1680x1050 piksele |  |
| Kontrast | min 1000:1 |  |
| Jasność | min 300 cd/m2 |  |
| Czas reakcji plamki | max 2 ms |  |
| Kąt widzenia w pionie oraz poziomie | w pionie min 160o, w poziomie min 170o |  |
| Złącza | D-sub, DVI-D |  |
| Spełniane normy jakościowe | TCO 2003 lub wyższa |  |
| Gwarancja | Min 36 miesięcy |  |
| Proponowany model |  |
| Cena jednostkowa |  |

# ZADANIE 5

# AKCESORIA KOMPUTEROWE, OPROGRAMOWANIE, DRUKARKI

# PARAMETRY ZASILACZY AWARYJNYCH UPS 1200VA (2 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Moc wyjściowa | min 1200VA/780W |  |
| Napięcie wejściowe | 230V |  |
| Zakres napięcia wyjściowego | 184-264V |  |
| Kształt napięcia wyjściowego | sinosoidalny |  |
| Filtracja napięcia wyjściowego | filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |  |
| Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora | LC |  |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe akumulatora | elektroniczne |  |
| Czas przełączania na UPS | max 3 ms |  |
| Ilość gniazd wyjściowych | min 4 szt. |  |
| Port komunikacyjny | RS-232 (COM) |  |
| Sygnalizacja | optyczno-akustyczna |  |
| Oprogramowanie | oprogramowanie monitorująco-zarządzające zgodne z systemami operacyjnymi: MS Windows 2000, XP, 2003 Server, Linux |  |
| Gwarancja | min 36 miesięcy |  |
| Proponowany model |  |
| Cena jednostkowa |  |

# PARAMETRY ZASILACZY AWARYJNYCH UPS 500VA (3 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Moc wyjściowa | min 500VA/300W |  |
| Napięcie wejściowe | 270V |  |
| Zakres napięcia wyjściowego | 170-270V |  |
| Filtracja napięcia wyjściowego | LC |  |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe akumulatora | elektroniczne |  |
| Czas przełączania na UPS | max 6 ms |  |
| Ilość gniazd wyjściowych | min 4 szt. |  |
| Port komunikacyjny | RS-232 (COM) |  |
| Sygnalizacja | optyczno-akustyczna |  |
| Gwarancja | min 36 miesięcy |  |
| Proponowany model |  |
| Cena jednostkowa |  |

# PARAMETRY PENDRIVE (150 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Pojemność | min 2 GB |  |
| Port komunikacyjny | USB 2.0 |  |
| Prędkość odczytu | min 6 MB/s |  |
| Prędkość zapisu | min 3 MB/s |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows 2000, XP, Vista, 2003 Server, Linux |  |
| Gwarancja | min 60 miesięcy |  |
| Proponowany model |  |
| Cena jednostkowa |  |

# PARAMETRY DRUKARI LASEROWEJ SIECIOWEJ (1 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Jakość druku | min 1200x1200 dpi |  |
| Szybkość druku | min 26 str./min. |  |
| Pamięć | wbudowana min 32 MB |  |
| Język drukowania | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP Postscript Level 3 |  |
| Porty komunikacyjne | USB 2.0, RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps |  |
| Formaty obsługiwanych nośników | A4 (210 x 297 mm) |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows 2000, XP, Vista, 2003 Server |  |
| Funkcje dodatkowe | wbudowany system automatycznego wydruku dwustronnego (dupleks) |  |
| Miesięczne obciążenie | min 15 000 str. |  |
| Gwarancja | min 12 miesięcy |  |
| Proponowany model |  |
| Cena |  |

# PARAMETRY DYSKÓW TWARDYCH SATA II (8 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Pojemność | min 750 GB |  |
| Port komunikacyjny | SATA II |  |
| Format dysku | 3,5” |  |
| Prędkość obrotowa | min 7200 obr./min. |  |
| Pamięć cache | min 32 MB |  |
| Gwarancja | min 36 miesięcy |  |
| Proponowany model |  |
| Cena jednostkowa |  |

# PARAMETRY DYSKU TWARDEGO ATA (1 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Pojemność | min 80 GB |  |
| Port komunikacyjny | Ultra ATA/100 |  |
| Format dysku | 3,5” |  |
| Prędkość obrotowa | min 7200 obr./min. |  |
| Pamięć cache | min 2 MB |  |
| Gwarancja | min 36 miesięcy |  |
| Proponowany model |  |
| Cena |  |

# PARAMETRY ZEWNĘTRZNYCH DYSKÓW TWARDYCH USB 2,5” (4 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Pojemność | min 250 GB |  |
| Port komunikacyjny | USB 2.0 |  |
| Format dysku | 2,5” |  |
| Prędkość obrotowa | min 5400 obr./min. |  |
| Pamięć cache | min 8 MB |  |
| Gwarancja | min 24 miesiące |  |
| Proponowany model |  |
| Cena jednostkowa |  |

# PARAMETRY KONTROLERÓW SATA PCI (6 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Obsługiwany standard dysków twardych | SATA |  |
| Ilość portów | min 2x wewnętrzne SATA |  |
| Interfejs | PCI 32-bit / 33 MHz |  |
| Obsługiwane poziomy RAID | 0, 1 |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows 2000, XP, Linux 2.6 |  |
| Gwarancja | min 12 miesięcy |  |
| Proponowany model |  |
| Cena jednostkowa |  |

# PARAMETRY SWITCHA (1 szt.)

|  | Wymagania techniczne | Parametry/cechy proponowanego modelu |
| --- | --- | --- |
| Ilość portów | 48 portów RJ-45 o prędkości 10/100/1000 Mbit z MDI/MDI-X oraz minimum 2 sloty miniGBIC/SFP (sloty mogą być współdzielone z portami RJ-45) |  |
| Szerokość obudowy | 19” |  |
| Wysokość obudowy | 1U |  |
| Obsługiwane standardy sieciowe | IEEE 802.3x Flow control |  |
|  | IEEE 802.3z |  |
|  | IEEE 802.1Q |  |
|  | IEEE 802.1p – QoS |  |
|  | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol |  |
|  | IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol |  |
|  | IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP) |  |
|  | IEEE 802.1X |  |
| Cechy funkcjonalne | zarządzanie przez WWW |  |
| Przepustowość magistrali wewnętrznej | min 96 Gbps, nie blokująca się |  |
| Prędkość przełączania pakietów | min 71 mln pakietów/s |  |
| Tablica adresów MAC | min 8 tyś. |  |
| Gwarancja | min 60 miesięcy |  |
| Proponowany model |  |
| Cena |  |